## Slide 1: EMS20 Theorie Week 3 Computerarchitectuur

## Slide 2: Je gaat deze les leren:
uit welke onderdelen een computer of microcontroller is opgebouwd;
hoe deze onderdelen met elkaar communiceren door middel van zogenoemde bussen;
hoe een RAM-module is opgebouwd;
hoe een RAM, dat bestaat uit meerdere modules, is opgebouwd;

## Slide 3: Overzicht

## Slide 4: Gegevensstroom door een computer

## Slide 5: Weergave van digitaal opgeslagen geluid
Notes: Wat is er nodig om de input en de instructies te kunnen verwerken en om de output uit te sturen?
- Memory
- IO
- CPU

## Slide 6: Schematische opbouw van een computer
Notes: 3 soorten bussen, wat voor functionaliteit brengen deze bussen?
- databus -> overdracht van data
- adresbus -> Adres waar de data gelezen of geschreven wordt
- controlebus -> Overige signalen zoals R/W, VMA/VPA
Zo’n databus, waar is die uit opgebouwd?
- aantal bits afhankelijk van CPU: 8, 16, 32, 64

## Slide 7: Onderwerpen
Basiswerking computer
Buslijnen computer
Opbouw van RAM
  Registers
  Buffer
  Lagen
28 slides -> veel korte slides

## Slide 8: Voorkennis uit ELE10
Digitale signalen
  Laag en hoog signaal
Binair rekenen
  2 bits geeft 4 mogelijkheden
Logische poorten
  AND, OR, NOT, XOR, enz.
Flipflops
  onthouden van een bit
Abstractie in de weergave van logische schakelingen
  Doosjes tekenen
Notes: Even kort ELE10 weer opfrissen

## Slide 9: Aansluitingen van een RAM-module
Notes: Wat is RAM eigenlijk? Random Access Memory
Wat wordt bedoeld met Random Access?
Waarom is dat belangrijk?
In de klas vragen naar wat de verschillende onderdelen doen.
- Adreslijnen
- Datalijnen
- CS
- R/W

## Slide 10: Praktisch voorbeeld
Notes: Wat zien we hier?
- Teken eventueel een ladekast met geheugenplekjes erop om te visualiseren.
Hoeveel adressen heeft deze RAM module
Hoeveel bits kunnen opgeslagen worden per geheugenplek?
Wat betekent dus de 258 * 8?
Wat is VMA? (en VPA)

## Slide 11: Praktisch voorbeeld ingezoomt
Notes: Hier de opbouw van een RAM module.
Hoeveel geheugen heeft elke module?
Hoeveel adres lijnen zijn er en hoeveel geheugen zou dat moeten zijn?

## Slide 12: Decoder
Notes: Schema is uit boek, maar klopt niet.
Studenten uit laten werken met de opmerking dat het schema niet correct is: Waarom niet?
Read en write zijn 1 signaal, 1 = read, 0 is write.
De CS mist, waardoor er altijd een select hoog is.

## Slide 13: Intermissie: Datatransfer van A naar B
Notes: Simpel register met 8 bits.
Waar is zo’n register uit opgebouwd?
- flipflops
- Ingangswaarde wordt naar uitgang geschreven/opgeslagen bij een opgaande flank.
A schrijft naar B (leest in met clockpuls)
Hoe breiden we dit uit zodat A naar 2 of meer registers kan schrijven?

## Slide 14: Intermissie: Drie registers
Notes: Opdracht: Wat moet er gebeuren om ook de data van B te schrijven naar A en C? Zo ook voor C naar A en B.
- Direct verbinden kan niet, dan is er kortsluiting
- Denk eerst zelf na (ELE10/ELE20)
- Kijk in boek

## Slide 15: Intermissie: Tristate buffer
Notes: Tri-state buffer. Uitgang kan 0, 1 of Z zijn
- ingang is verbonden naar de uitgang
- uitgang is afgesloten door een schakelaar

## Slide 16: Intermissie: Gebruik van een bus
Notes: Tri-state buffer enablen om data op bus te zetten
Clock signal om data van de bus te lezen

## Slide 17: Intermissie: Bidirectionele buffers
Notes: Tri-state buffer die beide kanten op werk, afhankelijk van de Dir input

## Slide 18: 4-byte geheugenmodule
Notes: Wat zien we hier?
Registers (flip flops)
Tristate buffer
Bidirectioneel buffer
Het vorige voorbeeld had 5 bits adressen, hoeveel adresplekjes zijn dat? (32) Dit zijn er 4, dus hoeveel bits zouden er nodig zijn voor deze modules? (2)
Waarom zien we hier geen adreslijnen?
Alle datalijnen zijn met elkaar verbonden, geeft dat geen problemen?

## Slide 19: Extra: Tijdsdiagram
Notes: Korte uitleg van hoe een read en write cycle werkt van een geheugenmodule

## Slide 20: Extra: RAM-module gezien door CPU
Notes: Opdracht: Hoe zou de vorige module te vertalen zijn naar deze tabel.

## Slide 21: Extra: RAM-module met 4 submodulen

## Slide 22: Algemeen blokschema computer

## Slide 23: Samenvatting
Vandaag is behandeld:
hoe een computer werkt;
Wat een bus is;
Hoe RAM is opgebouwd;
Hoe RAM overzichtelijk weergegeven kan worden

## Slide 24: Verder leren
Er is meer dan alleen RAM-modules in deze week. Lees het boek en maak de opgaven om verder te leren.
Vragen stellen begin volgende les of buiten de les om.
Youtube kanaal van Ben Eater: Link. Eigen 8 bit computer gemaakt op breadboard. De link start bij video 6.
Verdiepende opdracht:
  Je hebt 4 RAM-modules met 7 adreslijnen en 4 datalijnen. Maak voor de modules een figuur zoals in figuur 7.17 en 7.20 als 8 adreslijnen en 8 datalijnen beschikbaar zijn.

## Slide 25: Vóór volgende les en lab…
Maak opdrachten week 1.
Volgende theorie les opdrachten gezamenlijk bespreken
Koop kit 17 bij de hintshop (€ 54) vóór eerste lab.

## Slide 26: Theorie
Heb je niet voorbereid?
Lees dan hoofdstuk 7 t/m 7.2 (p.116 – 121)

## Slide 27: Toepassing
10 minuten:
Wat is de functie van de adresbus
Zoek uit wat het verschil is tussen de uitwerking van figuur 7.17 en 7.20 (p.126-127)
Hoe is figuur 7.20 opgebouwd? Gebruik 7.13 (maar dan 4 bits variant) en 7.13

## Slide 28: 7.17 en 7.20
Notes: Figuur links (7.17):
De RAM-modules hebben 6 adressen, dit geeft 2^6 = 64 adressen per module. De overage 2 adressen (A6 en A7) worden gebruikt om 1 van de 4 opties te kiezen.
Op deze manier krijgen we 4 * 2^6 = 256 adressen met elk 1 byte data per adres. (8 bits per byte). Totaal 256 bytes
Figuur rechts (7.20):
De RAM-modules hebben 8 adressen, dit geeft 2^8 = 256 adressen per module. Per module zijn er 4 databits beschikbaar. 2 modules worden gecombineerd tot 8 bytes, wat ook weer een totaal geeft van 256 bytes.

## Slide 29: 7.13, 7.14 en 7.20
Notes: Het rechter figuur geeft de hoogste lag aan, het linker figuur is ingezoomd op 1 van de modules (het enige verschil is dat het 4 bits per module zou moeten zijn en niet 8).
De adresbuslijnen komen binnen op de A0, A1, enzovoorts in het bovenste figuur.
De R/W komt binnen op read en write in het bovenste figuur
CS zou met een &-poort gecombineerd kunnen worden met de “E” van het bovenste figuur.
Verder wordt het bovenste figuur gekoppeld aan het link figuur

## Slide 30: Busverbinding

## Slide 31: Vier-lijns busverbinding

## Slide 32: Compacte tekenwijze voor vier-lijns bus